BYTOVÝ DOM MALAČAN NA CESTE MLÁDEŽE č.2802/18 V MALACKÁCH – p.č.5425/2

TECHNICKÁ SPRÁVA –

Popis konštrukcií domu a bytu vo vyhotovení „holobyt“

Stavba bytového domu MALAČAN v Malackách na p.č.5425/2 je nepodpivničená budova s 5 nadzemnými podlažiami. Predávané byty sa nachádzajú v obnovených priestoroch na prvých troch podlažiach. Pôvodnú nosnú konštrukciu tvorí železobetónová konštrukcia zo stľpov, stropov a zavetrovacích stien. Obvodový plášť je zateplený murovaný zo siporexového muriva. Všetky ostatné popisované konštrukcie sú nové. Vnútorné deliace konštrukcie sú z tvárnic TERMOBRIK. Deliace steny medzi bytmi su z AKUBLOKOV. Výplne vonkajších okenných  otvorov budú plastové, vchodové dvere hliníkové. Na celom obvodovom plášti bude nová fasáda.

Využitím  vnútorných priestorov obnovenej časti bytového domu vznikla nová dispozícia s vytvorením 18 bytových jednotiek. V bytovom dome sa nachádzajú

na 1. nadzemnom podlaží – prízemí nasledovné priestory a byty :

- 1 byt so samostatným vstupom z ulice, označený ako Byt č.18

- 5 bytov so spoločným vstupom z nádvoria bytového domu

- 4 pivničné priestory

- technická miestnosť so zdrojom tepla pre vykurovanie a teplú vodu z plynového

kotla so zásobníkom na TÚV

- zádverie so vstupnou halou a schodiskom

na 2.nadzemnom podlaží – 1.poschodí :

- schodisko s chodbou

- 6 bytov prístupných z chodby

na 3.nadzemnom podlaží – 2.poschodí :

- schodisko s chodbou

- 6 bytov prístupných z chodby

Byty majú výmery cca od 28 do 52 m2.

Nádvorie s predloženým schodiskom do zádveria a vstupnej haly je oddelené od zostávajúcich pozemkov pohľadovým betónovým oplotením. Tu sa nachádzajú aj vyznačené samostatné parkovacie miesta.

Spoločné časti a zariadenia Bytového domu obsahujú vstup, zádverie, halu, technickú miestnosť s kotolňou, chodby a schodištia. Spoločné časti a zariadenia budú vyhotovené kompletne, vrátane svietidiel a ostatných bezpečnostných prvkov stavby ako na „ kľúč “.

Každá bytová jednotka má vlastné meranie spotreby všetkých médií – studenej vody, teplej úžitkovej vody, vykurovania, elektrickej energie. Vnútorné priestory bytov budú dokončené vo vyhotovení „holobyt“ v rozsahu zodpovedajúcom podmienkam pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Vo vybavení  bytu, ponúkanom ako „holobyt“ nie sú zahrnuté tieto povrchové úpravy a zariadenia :  kuchynská linka a drez, výtokové batérie, sporák elektrický, vaňa a  sprchovacia kabína, umývadlá,  WC misy,  podlahové krytiny, dlažby, parkety, svietidlá,   obklady, dvere vnútorné s obložkovými zárubňami

Byty a nebytový priestor budú obsahovať také zariadenia a vybavenosť, ktoré umožnia vydanie užívacieho povolenia, a to :

-         okná plastové

-         protipožiarne vonkajšie dvere zodpovedajúce požiarnemu úseku

-         steny – omietka s bielym pačokom a strop sádrokartónový

-         trubkovanie pre telefón a signál TV, vrátane rozvodov

-         domový el. vrátnik

-        kompletné rozvody elektro vrátane vypínačov a zásuviek štandardného vyhotovenia

-         vývody na automatickú pračku a umývačku riadu, vývod pre  vaňu resp. sprchový kút

-         vykurovacie telesá

-        súčasťou odovzdania bytov budú aj revízne správy a doklady o vykonaní predpísaných skúšok, atesty a certifikáty dodaných konštrukcií a zariadení

Bytový dom má zriadené a sprevádzkované prípojky inžinierskych sietí bez rozvodov plynu ( vodovod, kanalizáčná prípojka, prípojka elektro-silnoprúd, telefónna prípojka, prípojka kábelovej televízie ). Prívod plynu je zriadený pre spoločnú kotolňu.